Programmi Columbiakivi välisseina arvutus

Kasutusjuhend

Versioon 1.1

Antud programm on mõeldud vertikaalselt koormatud armeerimata seinte arvutamiseks tsiviilhoonetes. Horisontaalkoormuse rakendamise võimalus on pilastriga seina arvutamisel.

Programmi abil on võimalik lahendada järgmisi ülesandeid:

- vertikaalselt koormatud avadega seinte kontrollarvutus;

- vertikaalselt ja horisontaalselt koormatud avadega ja pilastriga seinte kontrollarvutus;

- keldriseina arvutus vertikaalkoormusele ja mullasurvele.

Kõik arvutused tehakse vastavalt Eesti projekteerimisnormidele EPN-ENV 6.1.1

Korraga saab lahendada ainult ühte ülesannet.

Kõik märkused ja soovitused palume saata aadressil voltri@online.ee

Koostaja V. Voltri

Sisukord

1 Programmi tehniline kasutamine	5

1.1 Töö alustamine programmiga	5

1.2 Programmi rippmenüüde korraldused	6

1.2.1  Failid	6

1.2.2  Sisestus	6

1.2.3  Seaded	6

1.2.4  Tulemused	8

1.2.5  Aknad	8

1.2.6  Abi	8

1.3 Nupumenüü korraldused	9

1.4 Lähteandmete sisestamine	9

1.4.1 Ülesande geomeetria sisestus	10

1.4.2 Avade sisestamine	11

1.4.3  Seina materjalide andmete sisestamine	12

1.5 Arvutamine, lähteandmete ja tulemuste kuvamine	14

1.6 Failide avamine ja salvestamine	14

1.7 Tulemuste väljatrükk	15

1.8 Programmi töö juhtimine. Klaviatuuri käsud	15

2 Töö programmiga	16

2.1 Sissejuhatus	16

2.2 Seina arvutus	18

2.2.1  Geomeetria	18

2.2.2  Materjalid	19

2.2.3  Koormused	20

2.2.4  Arvutused	21

2.3 Keldriseina arvutus	22

2.3.1  Geomeetria	22

2.3.2  Materjalid	23

2.3.3  Koormused	23

2.3.4  Arvutused	24

2.4 Pilastriga seina arvutus	25

2.4.1 Üldiselt	25

2.4.2  Geomeetria	25

2.4.3  Materjalid	26

2.4.4  Koormused	26

2.4.5 Arvutused	27

Kasutatud kirjandus	30

Aineregister	      lk	31

# 1 Programmi tehniline kasutamine

## 1.1 Töö alustamine programmiga

Programmi käivitamisel kuvab programm logo, mis püsib ekraanil ca’ 30 sekundit. Logost saab edasi ka suvalise klahvivajutuse või hiireklõpsuga.

Peale seda avaneb programmi avaaken, mille ülaosas on programmi ikoon koos programmi nimega, rippmenüüderiba ja nupumenüüderiba. Akna alaosas kuvatakse staatusriba.

Joonis 1.1 Programmi avaaken

Staatuse ribas kuvatakse andmed aktiivse ülesande tüübi, andmete salvestamise kohta. Riba parempoolses servas on kellaaeg.

Ülesannete andmete sisestamine, algandmete kuvamine ja lahendamine toimub akendes, mis avatakse avaakna sees. Korraga saab lahendada ainult ühte ülesannet.

Programmi avaaknas on kasutajal  võimalik avada olemasolev ülesanne või alustada uut kasutades selleks ripp- või nupumenüü vastavaid korraldusi.

Uue ülesande valikul kuvab programm ülesande tüübi valikuakna. Programm võimaldab kuvada selle akna ka alati programmi käivitamisel, vt. 1.2.3 Seaded.

Joonis 1.2 Ülesande tüübi valikuaken

Kui Te valite vajaliku ülesande tüübi kuvab programm ekraanile ülesande graafilise akna ja aktiviseerib nupumenüü, millest saab valida korraldusi edasiseks tegevuseks. Ülesande graafiline aken on ka ülesande "hoidjaks", st selle sulgedes sulgub ka ülesanne. Sel puhul  kontrollib programm  muudatusi lähteandmetes.

## 1.2 Programmi rippmenüüde korraldused

Programmi rippmenüü

### 1.2.1  Failid

|  | Uue ülesande avamine Olemasoleva ülesande avamine Ülesande sulgemine Salvestamine Salvestamine teise nimega Trükkimine Viimati avatud failide loetelu Väljumine programmist |
| --- | --- |

### 1.2.2  Sisestus

Rippmenüüst „Sisestus“ toimub ülesande kõikide algandmete sisestamine:

|  | Üldandmete lisamine Seina geomeetria sisestamine Akende ja uste parameetrid Materjalide sisestamine Koormuste sisestamine |
| --- | --- |

### 1.2.3  Seaded

Rippmenüüst „Seaded“ on võimalik seada programmi esitamise parameetreid:

|  | Nupumenüü kuvamine Staatusriba kuvamine Valikute akna avamine |
| --- | --- |

Valikute aknast saab seada programmi kasutamise keelt. Keele muutmiseks tuleb valida sobiv ja taaskäivitada programm. Peale programmi installeerimist on vaikimisi keeleks inglise keel.

Joonis 1.3 Programmi keele seaded

Tabulaatori “Programmi seaded” valikud on esitatud joonisel 1.4.

Joonis 1.4 Programmi seaded

Joonis 1.5 Tulemuste väljundi seaded.

Tabuleerimisel saab valida sobiva tabulaatori tulemuste kuvamise aknale (vaikimisi 2) ja väljatrükile (vaikimisi 10).

Pikkade kataloogiteede mitte esitamiseks väljundites tuleb valikukastike tühjendada.

### 1.2.4  Tulemused

Rippmenüüst „Tulemused“ toimub arvutuse käivitamine. Avatakse kaks uut akent. Ühes aknas esitatakse korruse arvutuse, vundamendi arvutuse või pilastriga seina arvutuse selgitavad skeemid. Teise aknasse kuvatakse arvutuse lähteandmed ja kandevõime määramisel vajalikud tulemused.

Arvutuste teostamine

### 1.2.5  Aknad

Rippmenüü „Aknad“ toob ülesande täitmisel avatud akende nimestiku. Aktiivne aken on märgitud linnukesega. Hiire abil on võimalik aknaid liigutada ja nende suurust muuta.

### 1.2.6  Abi

Rippmenüüst „Abi“ on võimalik saada abiinformatsiooni programmi kasutamiseks.

|  | Sisukord Abiinfo indeksite kaupa Võimaldab otsida otsingusõna järgi Lühiinfo programmi kohta |
| --- | --- |

## 1.3 Nupumenüü korraldused

Nupumenüü dubleerib mõningaid rippmenüü korraldusi.

Koormuste sisestamine

Materjalide valik

Avade sisestamine

Geomeetria sisestamine

Üldandmed ülesande kohta

Lähteandmete salvestamine

Salvestatud ülesande avamine

Uue ülesande avamine

## 1.4 Lähteandmete sisestamine

Sisestatavate andmete koosseis sõltub valitud ülesande tüübist. Ülesande tüübi valiku aken on esitatud joonisel 1.2. Aken kuvatakse uue ülesande avamisel. Algandmete sisestus võiks toimuda punktis 1.2.2 toodud rippmenüü abil. Sisestuse järjekord võiks toimuda liikudes menüüs ülevalt alla.

Valik “Üldandmed” avab joonisel 1.6 esitatud akna.

Joonis 1.6 Üldandmed ülesande kohta

### 1.4.1 Ülesande geomeetria sisestus

Joonis 1.7  Geomeetria üldandmete sisestusvorm seina arvutuse puhul

Seina geomeetria sisestamisel tuleb kõigepealt täita joonisel 1.7 kujutatud vormi lahtrid. Esimesena on soovitatav valida korruste arv, vaikimisi 1. Seejärel sisestada arvutatava seinaosa pikkus. Peale korruste arvu valikut tekib korruste geomeetria alla vajalik hulk sisestusvälju. Siit tuleb sisestada korruse kõrgus, seina paksus korrusel. Korruse kõrguse vähendusteguri ja teguri K määramine toimub vastavalt juhendi teoreetilisele osale (väärtused on vaikimisi 1). Kui seina paksus alumisel korrusel on suurem ülemise korruse seina paksusest, siis on võimalik määrata ülemise korruse seina asendit alumise korruse seina suhtes (vaikimisi on väliskülg tasa). Seinte asendist põhjustatud lisaekstsentrilisus võetakse arvutustes arvesse.

Joonis 1.8 Pilastri geomeetria sisestusaken

Pilastri geomeetria sisestusaken on esitatud joonisel 1.8. Andmete sisestus algab arvutatava seinaosa sisestusest. Nagu seina geomeetria sisestamisel tuleb sisestada korruse kõrgus, seina paksus, korruse kõrguse vähendustegur. Lisaks tuleb sisestada pilastri laius, paksus ja kõrgus ning pilastri asend vaadeldava seinaosa vasakust servast. Märgend kastikeses “Arvutatav pilastriga sein asub hoone ülemisel korrusel” määrab arvutustes arvestatava paindemomendi epüüri kuju tuulekoormusele.

Joonis 1.9 Keldri seina geomeetria sisestamine

### 1.4.2 Avade sisestamine

Joonis 1.10 Avade geomeetria sisestusvorm seina ja pilastriga seina puhul

Joonisel 1.10 esitatud avade sisestamise vormis tuleb esmalt valida sobiv korrus (vormi avamisel “oleme” esimesel korrusel). Korruse valimiseks tuleb vajutada seest valgeks värvitud noolega nuppu seinaosa skeemi paremas servas.

Järgnevalt tuleb valida sobiv ava ja selle mõõtmed. Avade sisestamise akna skeemile joonestatakse ava peale nupu “Aseta” vajutamist.

Avadega seina materjal vaadeldaval korrusel tuleb valida vastava ava juurest. Avadega seinaosa arvutamisel ei arvestata materjalidega, mis vastaval korrusel on valitud seina materjalide valiku aknast.  Seinaosa tuleb täis betoneerida ava kõrval vastavalt materjali valikule arvutusliku laiuse ulatuses (vt joonis 2.2).

Pilastriga seina materjalide valik toimub seina materjalide valiku aknast.

### 1.4.3  Seina materjalide andmete sisestamine

Seina materjalide sisestamisel saab kasutaja valida õõnesplokkidest columbiakivide õõnte täitmise viisi vahel. Kui õõned on täidetud tuleb valida ka täitebetooni klass. Vastavalt teostatud valikutele arvutab programm tingkivi normaliseeritud tugevuse.

Kasutaja peab ise sisestama mördi keskmise survetugevuse. Kasutajal tuleb veel valida varuteguri (M väärtus. Programm teostab arvutused automaatselt peale kursori viimist teise sisestuslahtrisse või klahvi “Tab” ("Enter") vajutamist. Columbiakivi ploki ristlõike netopinna normaliseeritud survetugevus on programmis

fbn = 18 MPa.

Õõnesplokkide normaliseeritud survetugevus võetakse programmis vastavalt valitud ploki paksusele Columbia-Kivi plokkide tootekataloogist.

Seina materjalide valikuvorm on toodud joonisel 1.11.

Joonis 1.11 Materjalide valiku aken

Igale korrusele on võimalik määrata erineva tugevusega materjal.

1.4.4  Koormuste sisestamine

Arvutatavale seinaosale mõjuvate koormuste sisestamine toimub samuti vastavate vormide abil. Vormid on iga ülesande tüübi  puhul erinevad. Igal vormil asetseb ka andmete sisestamist selgitav joonis.

Koormuste sisestusvorm seina arvutuse puhul on toodud joonisel 1.12. Andmete sisestamine on võrdlemisi vaba. Lubamatud on negatiivsed väärtused koormuste väärtuste puhul.

Joonis 1.12 Seinale mõjuvate koormuste valiku aken

Joonis 1.13 Pilastriga seinale mõjuvate koormuste valiku aken

Pilastriga seina koormuste osas on võimalik sisestada ka seinaosale mõjuvat arvutuslikku tuulesurvet. Tuulesurve korrutatakse programmis pilastriga seinaosa arvutusliku pikkusega.

Joonis 1.14 Keldriseinale mõjuvate koormuste valiku aken

Andmete sisestamisel tuleb jälgida vormil asuvat selgitavat joonist.

Keldriseina arvutusel (vt. joonis 1.14) on kohustuslik sisestada pinnase normsisehõõrdenurk ja pinnase normmahukaal. Nendel vaikimisi väärtuseid ei omistata. Programm kontrollib samuti ka seda, et need sisestatud väärtused jääksid mõistlikkuse piiridesse. Ülejäänud väärtuste sisestamine on vaba.

## 1.5 Arvutamine, lähteandmete ja tulemuste kuvamine

Arvutamiseks valige rippmenüüst “Tulemused”, edasi valida “Arvuta”. Arvutuste läbiviimine on võimalik vaid juhul kui lähteandmeid on sisestatud piisaval hulgal.

Kõik lähteandmed ja arvutustulemused kuvatakse eraldi aknasse. “Arvuta” klikkimisel kuvatakse vasakule arvutust selgitav skeem (näiteks seina arvutuse puhul esitatakse kontrollitavad lõiked  ühe korruse seinas).

Tulemuste/lähteandmete aknas antakse teave konstruktsiooni kandevõime kohta. Kui kandevõime pole tagatud tuleb, saab algandmeid muuta tulemuste akent sulgemata. Algandmete muutused kajastuvad automaatselt arvutustulemustes.

## 1.6 Failide avamine ja salvestamine

Failide (ülesannete) avamine ja salvestamine toimub rippmenüü “Failid” korralduste “Ava ülesanne”, “Salvesta” ja “Salvesta nimega” abil. Ülesande salvestamisel moodustatakse andmekandjale kasutaja poolt antud nimega .cmc laiendiga fail. Moodustuv fail ei ole redigeeritav tekstiredaktoritega. Failide avamine toimub Windowsi standardse vormi abil. Vorm faili salvestamiseks uue nimega on analoogiline erinevus on vaid pealkirjades.

Soovitus:  enne uue või olemasoleva ülesande avamist tuleks hetkel avatud ülesanne salvestada ja sulgeda.

## 1.7 Tulemuste väljatrükk

Tulemuste väljatrükk toimub rippmenüü “Failid” korralduse “Trüki” abil. Peale korralduse valimist väljastab programm ekraanile trükkimisvormi (joonis 1.15). Vormi ülaosas olevast avatavast nimekirjast saab kasutaja valida vajaliku printeri. Selle kõrval asuvast nupust “Printeri Seaded” on võimalik muuta lühendatud mahus printeri süsteemseid seadeid. Allpool tuuakse lühiinformatsioon valitud printeri kohta.

Joonis 1.15 Tulemuste väljatrükk.

Tulemuste väljatrükil trükipildi eelvaadet (Print Preview) programmi käesolev versioon ei võimalda. Samuti ei saa otseselt programmist välja trükkida ülesannete graafikat. Kui osutub vajalikuks trükkida välja ülesande graafiline kujutis, siis vajutage klaviatuurilt klahvile {PrintScrn}, käivitage Windows’I programm Paint (Word) ning valige selles menüüst “Edit” korraldus “Paste” või klaviatuurilt {Ctrl}+{V} ja kopeerige ekraani kujutis dokumenti.

Tulemuste väljatrüki puhul trükib programm nii lähteandmed kui ka arvutustulemused. Soovitatav väljatrüki formaat on A4 (Portrait).

## 1.8 Programmi töö juhtimine. Klaviatuuri käsud

Kogu programmi töö juhtimine hiire abil on lihtne ja mugav ning täiendavat selgitust ilmselt ei vaja.

Klaviatuurilt aktiviseerib rippmenüü klahv {Alt}, juhtimiseks nooleklahvid ning valikuks {Enter}. Kehtivad samuti menüü reas paremal kuvatav lühivalikukorraldus {Ctrl}+{mingi täht} ning {Alt}+{allajoonitud täht}.

Vormides väljade vahel liikumiseks kasutage {TAB} klahvi. Avanevad nimekirjad avab klahvikombinatsioon {Alt}+{Down} või{Up}, nimekirjas liikumiseks kasutage nooleklahve, valimiseks {Enter}. Märkekastikeste märkimiseks vajutage {Space}. Nuppudele vajutamiseks {Enter}. Seina ekstsentrilisuse alumise korruse suhtes muutmiseks kasutage nooleklahve. Vormidesse sisestatud andmed aktsepteerib alati klahv „Valin“, klahv „Loobun“ tühistab sisestatud andmetes tehtud muudatused ja sulgeb vormi.

# 2 Töö programmiga

## 2.1 Sissejuhatus

Käesolev programm on koostatud columbiakiviplokkidest müüritise arvutamiseks. Arvutuste aluseks on Eesti projekteerimisnormid  EPN – ENV 6.1.1 (eelnõu) (Eurocode 6).

Programm on mõeldud korrushoone seinte arvutamiseks, programmis vaadeldakse maksimaalselt neljakorruselist hoonet.

Põhilised arvutuskombinatsioonid on järgmised:

akenderivi alumistel korrustel -

akenderivi ülemistel korrustel -

Joonis 2.1 Arvutusskeemid (korrus, variant)

Vahepealseid situatsioone programm ei arvuta. Vajadusel tuleks lõigata hoone horisontaalselt eraldi osadeks, arvutada läbi ülemine osa ja siis alumine osa, kusjuures koormused ülevalt on ülemise osa koormused tema alumises lõikes.

Arvutustes eeldatakse, et kooruse lagi on liikumatu, arvutatav sein on seotud vahelaega nn pehme šarniiriga. Seina kinnitust sõlmes hinnatakse seina arvutusliku kõrguse hef määramisega (vt EPN – ENV 6.1.1 j. 4.4.4) teguri ρ abil seina geomeetria sisestamisel programmis.

Põhimõtteliselt võib arvutada ka vabaltseisva seina kandevõimet teguri ρ vastava väärtuse sisestamisega. Seina saledust on võimalik muuta teguri k sisestamisega seina efektiivpaksuse tef = kt (k = 1,0…2,0, näiteks mitmekihilised seinad jne.) kaudu. Mitmekihilise seina puhul (vt EPN – ENV 6.1.1 j. 4.4.5) arvutus(efektiiv-)paksus tef = . Pilastriga seina puhul antakse k väärtus ainult roometeguri täpsustamiseks. Teguri k suuruse määrab projekteerija, vt. ka joonis 2.11).

Tugevusarvutuses lähtutakse eeldusest, et kõikides kontrollitavates ristlõigetes on tegemist ekstsentrilise survega.

Arvutuse üldkuju on järgmine

N ( χi(m)fAc,							(1)

kus

χi(m)	- kandevõimet vähendav tegur,

f		- müüritise arvutuslik tugevus,

Ac		- ristlõike surutud osa pindala.

Kandevõimet vähendav tegur χi(m) arvutatakse vastavalt EPN – ENV 6.1.1 j. 4.4.3, arvutustes vaadeldakse seina kõrguses ülemist (akna ristlõikes) ja keskmist tsooni.

Programm on koostatud tsiviilhoone projekteerimiseks. Erijuhtudel (võimlad, kõrged korrused akende asetusega madalal jne.) tekivad arvutustes ebatäpsused, kui avad seinas ei sattu kõrguslikult samasse alasse, kui tavalises korrusmajas (ava keskkoht keskmise viiendiku tsooni korruse kõrguses ja ava ülemine äär ülemisse tsooni, vt joonis 2.3). Arvutustulemus on tagavara kasuks, kui suurendada ava kõrgus ülemise arvutustsoonini.

Nõtke arvutuse aluseks on seina või posti saleduse ( = hef/i või ( = hef/tef määramine hef abil vastavalt (EPN – ENV 6.1.1 j.4.4.4.3).

Müüritise survetugevus määratakse kivide normaliseeritud survetugevuse fb (EPN – ENV 6.1.1 j.3.1.2) ja mördi keskmise tugevuse fm (EPN – ENV 6.1.1j. 3.2.2) alusel vastavalt EPN – ENV 6.1.1 j. 3.6.2.

fb väärtuse võtab programm columbiakivi sertifikaadist, fm määrab projekteerija mördi klassi abil ja sisestab arvutusprogrammi klassi tähisega.

Vastavalt CEN (Comite’ Europeen De Normalisation) eelstandardile prEN 771-3 (Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units)  määratakse kivide tugevus keskmise tugevusena  Rm standardi EN 772-1 (Methods of test for masonry units - Part 1: Determination of compressive strength) järgi õhkkuivas olekus, mis teisendatakse normaliseeritud tugevuseks fb teguri ( abil, fb = δRm. Tegur ( arvestab kivi tegelike mõõtmete erinevust standardkivi mõõtmetest  (100(100(100 mm). Programm on koostatud õõnesplokkidest seinte arvutamiseks, kus ( võetakse võrdseks 1-ga.

Müüritise normsurvetugevus määratakse avaldisega

fk = K fb0,70 fm0,30 ja

arvutustugevus avaldisega

f  =	 fk/γM.

Materjali osavaruteguri γM väärtus sõltub paljudest asjaoludest (kivide klass, ehitise klass jne), programmis on vaikimisi valitud γm = 2,0. Projekteerija võib seda väärtust muuta kokkuleppel tellijaga.

Arvutustulemused antakse kujul

N1-1 =…  ja NRd,1-1 =… ülemises lõikes (vt joonis 2.2, silluse all) ja

N2-2 =… ja NRd,2-2 =… keskmises lõikes ning kommenteeritakse Kandevõime on tagatud või Kandevõime ei ole tagatud märkusega.

Mördid klassifitseeritakse ja määratakse vastavalt standardile prEN 998-2 (Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar). Mört tähistatakse klassiga M ja arvuga, mis näitab mördi tugevust.

Mördi klassid

| Klass | M1 | M2,5 | M5 | M10 | M15 | M20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Survetugevus fm MPa | 1 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 20 |

Müüritise tugevust kontrollitakse ava kõrval silluse toereaktsioonile ja arvutuslikule laiusele (vt ka joonis 2.2) langevale ülevalttulevale koormusele, vastava kontrolli teade väljastatakse.

Seina vabas osas silluste vahelises tsoonis, mis ei ole koormatud silluste toereaktsioonidega on tugevus apriori tagatud, kui ta on tagatud silluste otste all ja müüritis on sama, kui silluste otste all arvutuslikus laiuses. Võimalik on müüritise õõnte täitmine avadevahelises osas erinevalt avade kõrval ja arvutuslikust laiusest väljajäävas osas, siis tuleks seda vahepealset osa kontrollida eraldi avadeta seinana (vt ka õõnte täitmine).

## 2.2 Seina arvutus

### 2.2.1  Geomeetria

Seina geomeetria sisestatakse programmi korruste kaupa. Arvutuses on kaks kontseptsiooni – avadeta seina arvutamisel vaadeldakse 1 m laiust seinaosa, avadega seina puhul on võimalik terve rida variante.

Avadega seina puhul vaadeldakse arvutusliku seinaosana seinalõiku vasakpoolsete avade keskjoonest parempoolsete avade keskjooneni. Eeldatakse, et korrustel on kõik avad enamvähem sama suured ja sillused on samal joonel. Avad võivad korrusel olla või puududa vastavalt skeemile joonisel 2.1. Arvutuslikult on ukseava samane aknaavaga. Hoone nurka kontrollitakse seinaosaga, kus ühes servas on ava keskjoon ja teiseks servaks on hoone nurgajoon.

Koormuse põhimõtteline jaotus korruselt on näidatud joonisel 2.2.

Joonis 2.2 Koormuse jaotus seinas II korrusel, arvutuslikud lõiked

Joonis 2.3 Koormuse jaotuse variant II korrusel

Keskmises tsoonis määratakse χm avaldisega

, kus e — naturaallogaritmi alus ja u = .

Vastaval EPN – ENV 6.1.1 j. 4.4.8 vaadeldakse arvutusliku ribana ava äärset seinaosa laiusega lai. Suurus at2 on võrdne 1/3  silluse toetuspikkusest.

Arvutuslikud parameetrid

la1 = at1 + hsa1/2(tan 30º,

la2 = at2 + hsa2/2(tan 30º,

lc1 = ct1 + hsc1/2(tan 30º.

Seina paksus korrustel võib olla erinev, eeldatakse, et paksus väheneb ülespoole.

### 2.2.2  Materjalid

Materjalideks on :

columbiakivist õõnesplokid ja mört.

Columbiakivi valitakse AS Columbia-Kivi tootekataloogi alusel, kividele vastav normaliseeritud survetugevus fb saadakse tootekataloogist. Mördi valib projekteerija mördimargi alusel.

Õõnesplokkide puhul on võimalik kasutada tühjade õõntega plokke või täita õõned betooniga. On ka võimalik kombinatsioon täidetud ja tühjadest õõntest mingil müüri määratud pikkusel või alal.

Täitebetooni kasutamiseks tuleb valida täitebetooni klass -

täitebetoon	(valik)		fck	C 12/15	vaikimisi

C 16/20

C 20/25

C 25/30.

Müüritise tugevuse määramiseks võetaks arvutuse aluseks vastavas alas alasse sattuvate kivide keskmine tugevus (tühjade õõntega ja betooniga täidetud kivid). Arvutus tehakse nn tingkivi tugevusega.

Tingkivi normaliseeritud survetugevuse arvutamine.

Kõigepealt taandatakse  täitebetooni normatiivne tugevus fck,cube  (kuup 150(150

(150 mm) keskmiseks tugevuseks fcm = 1,1((fck,cube + 6), (taandatud 100(100(100 kuubile, pluss keskmise ja normatiivse tugevuse ligikaudne vahe 6 MPa).

Ploki materjali tugevus columbiakivil 	fb,neto = 18 MPa.

Võrreldakse, kui				fcm ( 18, siis fb,neto = fcm,

muul juhul 				fb,neto = 18 MPa.

Tingkivi tugevuse arvutus.

Arvutusvalem				fbt = (nfb + fb,neto)/(n+1),

õõned täitmata 				fbt = fb,

üks õõnsus täitetud üle nelja õõne	n = 4,

üks õõnsus täitetud üle kolme õõne	n = 3,

üks õõnsus täitetud üle kahe õõne	n = 2,

üks õõnsus täitetud üle ühe õõne	n = 1,

kõik õõned täitetud		n = 0,

plokk (kaks õõnt) täitetud üle

ühe ploki			n = 1,

plokk (kaks õõnt) täitetud üle

kahe ploki			n = 2.

Õõned seinas on täidetud (ava puhul alates ava servast)

(valik)		Ei ole		vaikimisi;

Kõik		n = 0;

Üle ühe		n = 1;

Üle kahe		n = 2 (üle ühe ploki);

Üle kolme	n = 3;

Üle nelja	n = 4 (üle kahe ploki).

Müürituse tugevuse arvutamisel asendatakse tugevus fb tugevusega fbt. Avade puhul valitakse plokkide täitmise skeem iga ava kõrvale eraldi, üldskeem kehtib ainult avadeta seina arvutamisel.

Plokiõõnte täitmise skeemi määrab projekteerija. Arvutustulemusena väljastatakse muude tulemuste kõrval ka “seinaosa arvutuslik laius”. Juhul, kui avadevaheline seinaosa (post) on laiem, kui arvutuslik laius (või kahekordne laius), siis võib selles vahepealses osas plokid jätta betooniga täitmata või täita teise skeemi järgi.  Seda avadevahelist seinaosa kontrollitakse sel juhul eraldi avadeta seina arvutusega.

### 2.2.3  Koormused

Koormused arvutab välja projekteerija jm. koormusena seinale. Koormus arvutatakse igalt vahelaelt. Koormuse ekstsentrilisuse määrab projekteerija pärast vastava toetussõlme konstrueerimist. Lähtutakse alloleva seina keskjoonest. Kõige kõrgema korruse puhul eeldatakse, et sein on koormatud katusekorruse koormusega qü, mille ekstsentrilisuse määrab projekteerija (eü). Ekstsentrilisused määratakse vastavate märkidega joonise nr. 2.4 alusel.

Allpoolsetele korrustele loetakse ülevalt tulev koormus selle seina (koormava) tsentris olevaks. Seda kontrollib programm. Tuulekoormust ei vaadelda, kuna keskmises ja aknalõikes tuulekoormusemoment vähendab momenti vahelaest (on tagavara kasuks). Korrusmajas on tuulekoormuse kohalik mõju seinale väike. Kõrge seina puhul tuleks kasutada pilastriga seina arvutust, kus arvestatakse ka tuulekoormusega.

### 2.2.4  Arvutused

Tugevuskontroll

N ( χi(m)fAc.

χ määratakse vastavalt joonisele nr 2.3.

Survetsooni pind ristkülikulisel ristlõikel on

Ac = (1 – 2)A  ja

emk = em + ek,

kus

em = M/N + ea.

ea - juhuslik ekstsentrilisus, ea = ρhk/300. See väärtus lisatakse programmi poolt ekstsentrilisusele;

ek - roomest tekkiv ekstsentrilisus,

ek = 0,002 ((,

columbiakivile (( ( 1,5.

Kontrollitakse seina saledust λh = hef/tef  ( 27.

Järgnevalt esitatakse mõned arvutusvariantide skeemid.

Variant 2,01, sein ilma avadeta (2. korrus).

Arvutuslik ristlõige on A = b(t2, b = 1,

Koormus on  (qü2 + q2)(b,

N2 = (qü2 + q2)(b,

koormuse qü2 ekstsentrilisus on null, kui ei ole tegu viimase korrusega, muul juhul, kui t3 < t2, siis eü2 = (t2 – t3)/2, kui seina välispind on tasane, kui seina sisepind on tasane, siis eü2 = -(t2 – t3)/2 (tingimuseks on, et t2 ( t3);

M2 = (q2e2 - qü2eü2) (b;

emk = M2/N2 + ea2 + ek.

Variant 2,02 (2. korrus), avad mõlemal pool vaheposti.

Arvutuslik kombinatsioon on

N2 ja M2

b2 ( la2 + lc2

Arvutuslik ristlõige on A = b(t2, b = b2

Koormused on Na2, Nc2 ja (qü2 + q2)b,

koormus ülevalt

N2 = Na2 + Nc2 + (qü2 + q2)b.

Koormuse q2 ekstsentrilisus on e2,

koormuse qü2 ekstsentrilisus on null, kui ei ole tegu viimase korrusega, muul juhul, kui t3 < t2, siis eü2 = (t2 – t3)/2, kui seina välispind on tasane, kui seina sisepind on tasane, siis eü2 = -(t2 – t3)/2 (tingimuseks on, et t2 ( t3);

Moment üleval on

M2 = (q2e2 - qü2eü2) ((a2 + b + c2);

b2 > (la2+ lc2),

I kontroll, arvutuslik ristlõige on A = b(t2, b = la2 ja

koormus on Na2, ja (qü2 + q2)b.

II kontroll, arvutuslik ristlõige on A = b(t2, b = lc2.

Variant 2,03 (2. korrus), avadeta sein, mille kohal on avadega sein.

Arvutuslik kombinatsioon on

N2 ja M2.

Arvutuslik ristlõige on A = b(t2, b = b2.

Arvutuslik laius määratakse järgmiselt –

b2 = b3 + 2hk2tan 30(.

Vastavalt variandile 2,02 on b3 väärtuseks kas b3, la3 või lc3 koos igale laiusele vastava koormusega N3.

Koormuseks N2 on koormus N3 + q2b2 + seina omakaal arvutusliku ristlõikeni.

Koormus vaadeldavast korrusest allapoole qü1 võetakse variandi 2,01 järgi.

Moment üleval on

M2 = (q2e2 - qü2eü2) ((a2 + b + c2).

Peale arvutusvariandi määramist kontrollib programm ristlõike tugevust vastavalt avaldisele (1). Arvutusi alustatakse kõige kõrgemalt korruselt.

## 2.3 Keldriseina arvutus

### 2.3.1  Geomeetria

Keldriseina arvutamisel ei arvestata akendega keldriseinas, arvutustes vaadeldakse 1m laiust seinaosa. Keldriakende puhul tuleks kasutada mullasurve vastuvõtuks spetsiaalset aknakastikonstruktsiooni, mis kannab mullasurve aknakohalt akna kõrvale seinale. Lisasurvet seinale tuleks kontrollida eraldi arvutusega.

### 2.3.2  Materjalid

Materjalideks on :

columbiakivid ja mört.

Columbiakivid valitakse AS Columbia-Kivi tootekataloogi alusel. Mördi valib projekteerija mördimargi alusel. Õõnte täitmine ja betooni valik toimub eelmise peatüki alusel.

### 2.3.3  Koormused

Koormused arvutab välja projekteerija jm. koormusena seinale. Võib kasutada hoone seinaarvutuse tulemusena saadud sisejõu väärtust N2-2, mis on leitud vastavale arvutuslikule seinaribale. Selline arvutus on üldiselt tagavara kasuks, kuna keldriseina koormuseks jaotub see koormus laiemale alale vastavalt seina kujule (vt joonis 2.2). Arvutatakse välja koormus keldrilaele. Koormuste ekstsentrilisuse määrab projekteerija pärast vastava toetussõlme konstrueerimist. Lähtutakse alloleva seina keskjoonest. Ekstsentrilisused määratakse vastavate märkidega.

Täiendavaks koormuseks keldriseinale on mullasurve, mis määratakse pinnasemehaanika vastava avaldise abil.          					 Eeldatakse, et keldriseina tagasitäide tehakse liivpinnastega.

Vajalikud arvutusparameetrid on:

pn	- maapinnale mõjuv normkoormus kN/m2;

γF	- sama koormuse osavarutegur;

γpn	- pinnase normmahukaal kN/m3;

γm	- pinnase mahukaalu osavarutegur;

φn	- pinnase normsisehõõrdenurk kraadides;

γmφ	- pinnase sisehõõrdenurga osavarutegur.

Koormused ja materjali omadused antakse järgnevate avaldiste alusel

p = γF pn (γp, φ) ja X = .

Soovitavad osavarutegurite väärtused:

γF = 1,30 (EPN – ENV 7.1 tabel 2.1),

γm = 0,90, pinnase loodusliku tiheduse juures (EPN – ENV 7.1 j. 2.4.2 ja 2.4.3 p (8)),

γmφ = 1,25 (EPN – ENV 7.1 tabel 2.2), rakendatakse suurusele tan φ.

Kaks viimast varuteguri väärtust on programmis vaikimisi rakendatud.

### 2.3.4  Arvutused

Arvutused tehakse keldriseina vertikaalsele ühikribale järgmise skeemi alusel.

Joonis 2.6 Keldriseina arvutusskeem

Pinnasesurve keldriseinale arvutatakse avaldisega

q1 = γF γpHredtan2(45º - φ/2) ja

q2 = γp (γFHred + H2)  tan2(45º - φ/2).

Vertikaalkoormus ühikribale

Σq = qü + qv,

kus

qü 	- ülevalt seinast tulev koormus (kN/m),

qv	- korruse vahelaelt tulev koormus (kN/m).

Arvutuslik vertikaalsuunaline moment seinas pinnase survest

mqV(x)  =.

Maksimaalse momendi asukoht pinnasesurvest määratakse tingimusest

= 0.

Summaarne moment

mV(x) = mqV(x) + mü(x) – mv(x), kus

mqV(x)	- moment pinnasesurvest seinale,

mü(x) = qüeü	- moment ülevalt tulevast koormusest (seinast),

mv(x) = qvev 	- moment korruse vahelaest,

kus

qü			- seina koormus ülevalt ühikribale,

qv		- vahelae koormus korruselt ühikribale,

eü, ev 	- vastavad ekstsentrilisused (skeemil näidatud situatsioonis on mõlemad ekstsentrilisused positiivsed).

Tugevust kontrollitakse lõikes

- x = 0,

- x = 3H1/5 (seina keskmise tsooni ülemisel piiril),

- x määratakse pinnasesurve maksimumkoha järgi.

Tugevuskontroll vertikaalribale

q ( qRd = (kN/m).

Avade puhul keldriseinas tuleks arvutusskeemi täpsustada avasid kaitsva konstruktsiooni töötamisskeemi arvestamisega.

## 2.4 Pilastriga seina arvutus

### 2.4.1 Üldiselt

Pilastriga seina arvutamine on keeruline elastsusteooria ülesanne. Insenerilahendustes tehakse mitmeid lihtsustusi, mis võimaldavad tõepärase tulemuse saada lihtsate arvutustega. Kõigepealt eeldatakse, et pilaster on seinaga nii ühendatud, et pilastrile rakendatud koormuse kantakse seinale üle koormuse rakendusala läheduses. Selle tingimuse täitmiseks tuleb täita pilastriga seina tegemisel mõned konstruktiivsed nõuded (vt joonis 2.7).

Pilastriga seina arvutusskeem on käesolevas programmis koostatud ühekorruselise hoone arvutamiseks. Juhul kui tekib vajadus mitmekorruselise pilastritega seintega hoone arvutamiseks, tehakse arvutus ülemisest korrusest alates korruse kaupa. Alumise korruse koormused pilastriga seinale täpsustatakse tehtud arvutuste alusel ja rakendatakse programmi uuesti alumise korruse jaoks.

Joonis 2.7 Pilastri tugevdamine

Eeldatakse, et seinaosa mõlemal pool pilastrit töötab pilastriga koos joonise nr 2.8 järgi.

### 2.4.2  Geomeetria

Pilastriga seina geomeetria on põhimõtteliselt sama, mis seina arvutuse puhul. Avadega seina puhul vaadeldakse arvutusliku seinaosana seinalõiku vasakpoolsete avade keskjoonest parempoolsete avade keskjooneni. Avad võivad korrusel olla või puududa.

Pilastri asukoht määratakse vasakpoolsest  seinaosa servast (avade teljest). Pilaster võib olla madalam seinast ülemise arvutustsooni piirides.

### 2.4.3  Materjalid

Materjalideks on : columbiakivid ja mört.

Columbiakivid valitakse AS Columbia-Kivi tootekataloogi alusel. Mördi valib projekteerija mördimargi alusel. Õõnte täitmine ja betooni valik toimub kahe skeemi järgi – kõik õõned on täis või kõik õõned on tühjad.

### 2.4.4  Koormused

Programm eeldab, et põhiline koormus Nt rakendatakse pilastrile (tala koormus). Seina koormuse qük arvutab välja projekteerija jm. koormusena seinale. Koormuse rakenduspunkti kauguse pilastri servast (at) määrab projekteerija pärast vastava toetussõlme konstrueerimist. Ülevalt tuleva koormuse qü, rakenduskauguse seina välisservast määrab projekteerija. Ekstsentrilisused määratakse vastavate märkidega (vt joonis 2.5).

Joonis 2.8 Pilastriga seina skeem

Pilastriga seina puhul on arvesse võetud ka tuulekoormus. Kõik koormuskombinatsioonid koostab projekteerija ja teeb igale kombinatsioonile vastava arvutuse, sisestades iga kord programmi vastavad koormused.

Tuulekoormuseks on projekteerija poolt määratud arvutuslik tuulesurve pilastriga hoone seinale w (kN/m2). Arvutustes vaadeldakse arvutusliku tuule koormust projekteerija poolt määratud seinaosale

wso = lsow (kN/m), kus lso - seinaosa laius.

### 2.4.5 Arvutused

Kõigepealt määratakse pilastriga posti ristlõige (vt joonis 2.8).

Arvutuses kasutatakse järgmisi variante:

kõik plokid on tühjad,  n = 5;

kõik plokid on betooniga täidetud,  n = 0.

Kui pilastrid on pandud konstruktiivselt seina jäikuse tõstmiseks ja koormus rakendub seinale võib pilastritega seina arvutuse teha lihtseina arvutusprogrammiga viies sisse seina jäikust suurendava teguri k vastavalt tabelile 1.

Pilastri osas tuleks teha eraldi arvutus ülevalt tuleva koormusega seinale väljaspool pilastri arvutusala ja pilastrikoormusega pilastrialas. Kui see arvutus nõuab õõnte täitmist betooniga, siis tuleb õõned täita kahele poole pilastrit vähemalt kaugusele lap ja lcp (vt joonis 2.7).

Piirangud –

bk ( bp + 12tk  ja

bk ( bp + hk/3,

lap = lpk, kui lpk ( la ja

lap = la , kui lpk > la,

lap( la,

kusjuures

lap ( 6tk  ja lap ( hk/3.

lcp = lpk, kui lpk ( lc ja

lcp = lc , kui lpk > lc,

lcp( lc,

kusjuures

lcp ( 6tk ja lcp ( hk/3.

Lähteandmed antakse koos geomeetriaga.

hsak = hsck, hp, 2ak (ava laius), 2ck, la, lc, bp, tp, atk, ctk, tk, at, eü (vastava märgiga, vt joonis 2.5), k.

Koormused –

Ns	- seina koormus (kN/m),

Nt	- tala koormus (kN),

wp = wso	- tuulekoormus (kN/m).

Sisejõud tuulekoormusest määratakse vertikaalselt järgmise skeemi alusel. Tuulekoormuse suund on pilastri suhtes määratud joonisega 2.10.

Joonis 2.9 Tuulekoormuse skeem

Arvutustes vaadeldakse kahte varianti. I variandi puhul on tegemist ühekorruselise hoonega, II variandi puhul mitmekorruselise hoone alumise (vahepealse korrusega). Korruse tüübi määrab projekteerija andmete sisestamisel.

Momentide määramine.

I variant

M0 = wp, Mkin = - wp, M2-2 ( Mmax = wp.

II variant

Mkin = - wp, M2-2 = Mmax = wp,  Mw = Mi-i.

Ristlõike tsentraaltelg teljel y.

Joonis 2.10 Arvutusliku ristlõike skeem

y0 määratakse staatilise momendi abil.

Kui ülemise seina koormus (vahelae) on rakendatud alumise seina keskjoonest sissepoole, siis on ta sisestamisel negatiivne.

Arvutused

eük = y0 – tk/2 + eü ;

et = tk + tp - y0 - at ;

Ns määratakse pikkusele lpil = lap + bp + lcp ;

Ns = Nsa + Nsp + Nsc;

Nsp = qükbp;

kui

lpk ( la - lak , siis

Nsa = qüklap, kui

lpk > la - lak , siis

Nsa = Nak/lak((lpk + lak - la);

kui

lpk ( lc - lck , siis

Nsc = qüklcp, kui

lpk > lc - lck , siis

Nsc = Nck/lck((lpk + lck - lc).

Nak ja Nck määratakse vastavate avade toereaktsioonina.

Lõplik arvutus

N = Ns + Nt;

M = Mt - Ms - Mw (eeldatakse, et Mt on positiivse suunaga ja Ms vastupidise suunaga).

Arvutuslik ekstsentrilisus

emk = em + ek,

kus

em = M/N + ea.

ea - juhuslik ekstsentrilisus, ea = ρhk/300. See väärtus lisatakse programmi poolt ekstsentrilisusele.

ek - roomest tekkiv ekstsentrilisus.

Pilastriga seina puhul

ek = 0,002 ((,

kus tef määratakse järgmiselt

tef = kt.

Joonis 2.11 Pilastriga seina efektiivpaksus täisseina puhul

Joonis 2.12 Pilastri laius avade puhul efektiivpaksuse määramiseks

Teguri k võib valida järgmisest tabelist		Tabel 1

| L/bp | tp/t |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 1,0 | 1,4 | 2,0 |
| 10 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| 20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Teguri k sisestab projekteerija algandmetesse.

Tugevusarvutus toimub vastavalt punktidele 2.1 ja 2.2.

Tugevustingimus

N ( χi(m)fAc.

Survetsooni Ac leidmiseks kasutatakse avaldisi, mis on kirjeldatud  abimaterjalis (EPN – ENV 6.1.1) EPN 6/AM-1.

Kontrollitakse ka pilastriga seina saledust. Ülevalt ja alt seotud seina puhul seinapaksuse tef alusel

λh = hef/tef ( 27 või ristlõike tegeliku kuju alusel (aknapostid jne)

λi = hef/i ( 90, kus inertsiraadius

i = .

# Kasutatud kirjandus

1. EPN-ENV 6.1.1 – Eest projekteerimisnormid – Kivikonstruktsioonid (eelnõu).

2. СНиП II-22-81 Нормы проектирования. Каменные и армокаменные конструкции.

3. Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81).

4. Murverkshandboken MUR 90, TCK AB, 1990, Häfte 2, Häfte 4A…4C, Häfte 5C.

5. EPN-ENV 2.1.1 – Eesti projekteerimisnormid – Raudbetoonkonstruktsioonid (eelnõu).

6. СНиП II 2.03.01-84 Нормы проектирования. Бетонные и железобетонные конструкции.

7. EPN2/AM-1- Raudbetoonkonstruktsioonid – Abimaterjal EPN 2.1.l kasutajale.

8. Design of Masonry Structures, A.W. Hendry, B.P. Sinha and S.R. Davies, E&FN Spon, London, 1996.

# Aineregister							lk

Algusesse							16

A

arvutuslaius							18

arvutuslik ristlõige, 						28

arvutuslik seinaosa						18

arvutustugevus,							17

avadega sein, 							18

avadeta sein, 							18

B

betooniga täitmine						19

E

efektiivne kõrgus,						16

efektiivne paksus,						16

ekstsentrilisus,							21

G

geomeetria,

seina geomeetria,						18

keldriseina geomeetria,					22

pilastri geomeetria,						25

I

inertsiraadius,							30

K

keldrisein,							22

keldriseina koormused,						23

konstruktiivsed nõuded pilastrile,					25

koormuse jaotus seinas,						18

kujutegur δ,							17

k jäikusetegur							30

M

mullasurve,							24

mördid,								18

mördi keskmise tugevuse fm,					17

müüritise arvutustugevus,						17

müüritise normsurvetugevus,					17

N

normaliseeritud survetugevuse fb,					17

nõtke- ja vähendustegur χ,						17

O

osavarutegur materjalile,						17

Osavarutegurid keldriseina arvutamisel,				23

P

pilastriga sein,							25

pilastri lõige,							28

pilastri ristlõike määramine,					27

R

raudbetoonpadi,							25

ristlõike survetsoon,						21

ristlõike survetsoon pilastri puhul,					30

roomeekstsentrilisus,						21

S

saledus λh,							21

saledus λi,							30

seina arvutus,							18

seinaosa laius,							18

staatiline moment,						28

T

tegur k,								16

tegur ρ ,								16

tegur χi(m),							17

tugevusarvutus,							17

tuulekoormus,							28

V

vahelaekoormus,							20

vertikaalsuunaline moment.					24

Algusse								16

# Text boxes

hsa2

hsa2/2

la2

Na2

q2

60º

b2

at2

a2

q2

e2

qü2

qü2

t2

hsa2/2

hsc2

hsc2/2

hsc2/2

la2

Na2

q2

60º

b2

Nc2

at2

a2

q2

e2

qü2

eü2

ct2

hsa2

t2

qü2

c2

2/5hk χü = 1

1/5hk  χm

hk

Teguri χ kontrolltsoonid

2/5hk χa = 1

+   (eü)

+  (ev)

+   (eü)

+   (ev)

qü

qv

eü

ev

H2

H1

qü

qv

Σq

eü

ev

q1

q2

x

Σm

mü

mv

mq

mmax

p

≥ 12 cm

Võrgud 3…4 rea kivide tagant

Plokkide puhul iga ploki rea tagant

N

≥ 15 cm

≥ 1 m

Raudbetoonpadi

Pilaster

hk

Nak

bk

Nck

ak

Nt

et

eük

ctk

tk

qük

ck

qük

tp

Nt

bp

lap  bp   lcp

tp

tk

y0

et

at

lak

la

y

x

atk

lpk

lpk

lc

hsak

hp

Nulljoon

Seina keskjoon

Nulljoon

hsck

aq

at

Seina telgjoon

Arvutuslik ristlõige

w

hp

Lõige 1 - 1

Lõige 2 - 2

I variant	         II variant

M1-1

M2-2

Mkin

M0

lap	bp     lcp

tp

tk

y0

et

at

y

eük

Ülemise seina koormus

Alumise seina telg

Ristlõike nulljoon

eü

Tuulekoormuse suund

x

L

t

tp

bp

kt

L

Ava

Ava

Arvutuslik laius

Joonis 2.5 Ekstsentrilisused

Joonis 2.4  Koormuste ekstsentrilisus

2

4, 02

3, 02

2, 02

1, 02

4, 01

3, 02

2, 02

1, 02

4, 01

3, 01

2, 02

1, 02

4, 01

3, 01

2, 01

1, 02

2

1

1

b

4, 02

3, 03

2, 01

1, 01

4, 02

3, 02

2, 03

1, 01

4, 02

3, 02

2, 02

1, 03